EMT-PC防作弊物联网汽车衡

操作使用手册

黑龙江精锐计量科技有限公司

http://www.jrjtfzb.com

## EMT-PC防作弊物联网汽车衡操作流程

1.0开机前准备：

1.1司衡人员必须通过专门培训并取证后才能从事汽车衡操作。

1.2汽车衡四周间隙内不得卡有杂物，干净。

1.3汽车衡称重传感器完好，线缆完好。

1.4汽车衡各部连接紧固、齐全，接地良好。

1.5检查限位间隙是否合理，限位螺栓与秤体不应碰撞接触。

1.6清扫秤台台面，保持清洁。

1.7汽车衡校验未过期。

2.0开机操作：

2.1打开稳压电源开关。

2.2打开多用电源插座开关。

2.3打开打印机电源，上好打印纸。

2.4启动电脑。

2.5打开仪表电源。预热15分钟，仪表不能在带负载时接通电源，停机时必须切断电源。

2.6确认衡体正常且空载，按仪表置零键（ZERO）。

2.7仪表显示是否正常，发现问题及时处理。

3.0运行过程注意事项：

3.1汽车衡额定承重载荷为150吨。

3.2车辆上汽车衡后要直线行驶，车速不得超过5km/h，行至衡中央缓慢刹车，车辆停稳且显示仪表稳定灯亮后方可计量。

3.3检查汽车是否完全上衡器，汽车停于衡器中部，确认车内无人、附加重物。

3.4车辆完全上衡，红外线监控器无报警。

3.5上重车称量并存储。

3.6称量空车皮重并输入有关信息。

3.7车辆不得在磅上停留时间过长，数据存盘后即可令车辆下磅。

3.8打印票据，加盖过衡专用章。

3.9将信息存入微机硬盘或做好相关记录。

3.10每次过衡后显示仪表必须清到零位。

3.11严禁任何闲杂车辆（非需称重车辆）和行人从衡上通过。

3.12汽车衡禁止接近最大称重的铲车之类的短轴距车辆过衡。

3.13禁止在衡器上进行电弧焊作业，若必须在衡器上进行电弧焊作业，必须将各传感器与秤体脱开、断开信号电缆与仪表的连接，电弧焊的地线必须接实在被焊部位附近，切不可使传感器成为电弧焊回路的一部分。

4.0停机操作：

4.1切断仪器仪表、打印机、多用插座、稳压器电源开关。

4.2清理操作间卫生，汇总检查、过衡记录。

4.3清理汽车衡卫生，检查衡器限位螺丝是否合格，衡器缝隙及四周有无杂物。

4.4操作间锁门。

5.0出现以下情况可紧急停机：

5.1遇到停电时应关闭所有电源开关，来电后再按顺序开机。

5.2当数据显示跳动无法正常读数时，要立即将车辆退出衡器，切断仪器仪表电源，随之检查上报领导。

5.3遇到雷电天气，要停止使用，关闭所有电源.